## Инструкция по подключению сети HSE.Work на смартфоне с операционной системой
Android (версии не ниже 2.1)

Беспроводная сеть Wi-Fi с именем (SSID) HSE.Work предназначена для доступа к внутренним информационным ресурсам НИУ ВШЭ и контенту сети Интернет. Является дублирующей сетью для локальной вычислительной сети НИУ-ВШЭ.

Беспроводная сеть Wi-Fi обеспечивает доступ для всех абонентских устройств беспроводного доступа, поддерживающих протокол обмена 802.11b/g.

Радиосеть HSE.Work - не публичная сеть, ее имя (SSID) в списке доступных беспроводных радиосетей не отображается.

Доступ предоставляется для всех пользователей НИУ ВШЭ имеющих учетную запись в локальной вычислительной сети: логин, пароль, домен.

Данный документ предназначен для настройки смартфонов с установленной операционной системой Android 2.1 и выше различных языковых версий. В данном документе отражен процесс настройки для локализованной русской версии операционной системы.

### Порядок настройки смартфона

- В соответствии с инструкцией к смартфону необходимо открыть окно Настройки. Выбрать пункт Беспроводные сети (См. Рисунок 1).

Рисунок 1

- В открывшемся окне Беспроводные сети (См. Рисунок 2) выбрать пункт меню Настройки Wi-Fi.

Рисунок 2

- В новом окне Настройки Wi-Fi (См. Рисунок 3) перейти на пункт меню Добавить сеть Wi-Fi.

Рисунок 3

- Откроется окно с полями для заполнения параметров подключения к новой сети Wi-Fi. (См. Рисунок 4).

Рисунок 4

# В поле SSID (bмя) сети набрать имя HSE.Work. (См. Рисунок 5)

Внимание! При наборе имени нужно соблюсти тот же регистр букв, как и в данной Инструкции.

Рисунок 5

# В следующем поле Безопасность из предлагаемых вариантов выбрать 802.1х Enterprise. (См. Рисунок 5)

- Внимание! Обязательно «пролистать» экран для доступа к следующим заполняемым полям. (См. Рисунок 6). В поле Метод EAP следует из предлагаемых вариантов установить значение PEAP. Поле Аутентификация на фазе 2 должно иметь значение MSCHAPV2.

Рисунок 6

- Внимание! Не нажимать кнопку Сохранить, «пролистать» экран до следующих полей. В поле Идентификационный код ввести имя домена и свой логин авторизации в локальной вычислительной сети ВШЭ (адрес электронной почты до символа @) Формат ввода должен быть: staff\логин. (См. Рисунок 7).

Рисунок 7

Поле Идентификационный код - анонимный – оставить не заполненным.

- «Пролистать» экран до поля Пароль беспроводной сети. (См. Рисунок 8) Значение этого поля – пароль доступа к локальной вычислительной сети ВШЭ (он же пароль на корпоративную почту).

Рисунок 8

- После заполнения указанных выше полей нажать кнопку Сохранить

В списке Сети Wi-Fi появиться строка с именем HSE.Work.

- Согласно инструкции на смартфон произвести подключение в беспроводной сети Wi-Fi HSE.Work.

По вопросам подключения, работоспособности общеуниверситетской беспроводной локальной сети необходимо обращаться в службу поддержки пользователей на e-mail: 2222@hse.ru  или по внутреннему телефону 2222.